HİDROLİK MANTAR BARİYER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartnamede kullanılacak hidrolik mantar bariyerler orta güvenlikli trafiğe kapalı yollarda araç geçişlerini önlemek amaçlı kullanılacaktır.

- Mantar bariyerlerin yükselen kısımları silindir şeklinde olup en az 220”mm çapında ve et kalınlığı en az 14mm olacaktır.

- Bariyer üst kapakları paslanma ve çürümeye karşı etal 140 enjeksiyonda basılmış alüminyum malzemeden olacaktır.

- Hareketli mantar bariyerin boyu 70 cm olup yüzeyde kalan kısım 50 cm seviyede çıkacaktır. Kombine çalışan takım mantar bariyerler, senkronize olarak çalışacaktır.

- Hareketli mantar bariyer yüzeyi  çelik çekme boru işlendikten sonra  üzerine 2 mm cr 304 krom giydirme olacaktır. Bu işlemden sonra polisaj yapılarak ek kaynak yerleri gizlenmelidir.  Mantar bariyer imalatı hiç  bir şekilde krom kaplama veya sert krom kaplama olmayacaktır.

- Hareketli mantar bariyer 304 Paslanmaz Renginde olacaktır. ( boya veya kaplama olmayacaktır )

- Yer altında kalan yüzeyler özel sıcak daldırma galvaniz kaplanacaktır ve tüm vidalar paslanmaz olacaktır.

- Hareketli kısmın sürücülerin dikkatini çekmesi için bariyerin üst kısmında bariyeri çevreleyen 2 cm eninde şeffaf malzeme altında Şerit led olmalıdır.

- Mantar bariyer üstündeki şerit led kırmızı renginde olacaktır. Mantar Bariyer silindiri aşağı yukarı hareket halindeyken yanıp sönerek sürücülerin dikkatini çekmeli, üst konumda açık iken direk Ledler Kırmızı renk yanmalıdır.

- Dış kasa tabanında drenaj delikleri olacaktır. Yağmur suyu veya zeminden çıkan su vss.veya içeri sızan yağmur suyu vb gibi akışkanları dışarı tahliye etmek için ızgara görevi görmelidir.  En az 10 mm 10 adet drenaj delikleri olmalıdır.

- Mantar bariyer kasası ile hareket eden üst kısmı arasında en az 2 noktada tabanda toz keçeleri ve kayıcılar olmalıdır.

- Mantar bariyerlerin her biri 7,5 ton kapasiteli olmalıdır. Bariyer açık (zeminde) iken üzerinden yüksek tonajlı araçların geçişinden mantar bariyer ve pistonları zarar görmeyerek işlevine devam etmelidir.

- 400.000 Newton Kuvvet altında herhangi bir deformasyon olmadığını çizim ve belgelerle idareye sunmak zorundadır.

- Mantar bariyerin kontrol kartı PLC olmalı, değişik dijital ve analog elemanlar bağlanabilmeli ve programlanabilir olmalıdır.

- Mantar bariyerin çalışma senaryosu her türlü çalışma senaryosuna uygun olmalıdır. İlave maliyet getirmemelidir.

- Mantar Bariyerler Günün belli bir saatinde otomatik olarak açılıp, gene günün belli bir saatinde otomatik olarak kapanması gerekmektedir. ( örnek: sabah 10:00 sokak başında açılacak yani sokak trafiğe kapanacak, akşam 22:00 de aşağı yönde inecek ve sakağı trafiğe açarak araç geçişi serbest hale getirecektir.

- Uzaktan kumanda buton, kart okuyucu, jeton, dijital ve analog tüm pulseler ile uyumlu, her tür Access Kontrol Sistemi ve Plaka tanıma sistemine uyumlu olmalıdır.

- Sistem tek merkezden kontrol edilebilmesi için gereken alt yapısı, yazılımı ve gerekli donanımı içinde bulundurmalıdır.

- Sistem hidrolik ünite elektrik motoru 380 V. Ac 50 Hz. olmalıdır. PLC / Mikroişlemci kontrol panel üzerinde motor koruma süresi ile alt ve üst limit olmadan çalışabilme özelliği bulunmalıdır.

- Kontrol panel üzerinde PLC / flâşör lamba çıkışı, loop detektör çıkışı, uzaktan kumanda çıkışı, ön ve arka fotosel çıkışı bulunmalıdır.

- Motor ve selenoid valflar için sigortalama yapılmalıdır. Motor için termiksel koruma konulmalıdır.

- Mantar bariyerler üst konumda beklerken aşağı inmesini önleyen hidrolik kilit sistemi kullanılmalıdır. Tüm hidrolik elemanları selenoid valfler, pompa ve vana uzak doğu malı olmayıp Avrupa ve yerli markalardan oluşarak parçalar TSE, ISO VE CE normlarına uygun olmalıdır.

- Tek merkez üniteden senkronize çalışacak 2, 3, 4, 5, 6, lı hidrolik mantar bariyerlerde dişli akış bölücü kullanılmalıdır. Kullanılacak akış bölücü İTALYAN markalar olmalıdır.

- Hidrolik hortumlar R2 sarmal çelik telli DIN normlarında, iç ve dıştan kauçuk izoleli ve yer altı tipi kullanılmalıdır. Metal ve bakır boru kullanılmayacaktır.

- Açılma ve kapanma süresi 4 ile 8 sn arası, otomatik kapanma süresi 1 ile 90 sn arası ayarlanabilir olmalıdır.

- Sistem elektrik kesintisinde manuel el vanası ile boşa geçirilebilmelidir. Opsiyon el elektrik kesintisinde isteğe bağlı hidrolik el pompası ile aşağı ve yukarı manüel hareket ettirilebilmelidir.

- Mantar bariyer tepe noktasında her hangi bir solar veya ışık bulunmayıp ışık sistemi mantar bariyer etrafında olacaktır. Mantar bariyer Üstü Çelik malzeme 10 mm kapak ile kapanmış olmalıdır.   Mantar Bariyerler üzerinden geçecek araçların tekerlekleri bu sayede gömülüde olsa solar sistemine zarar vermeyecektir. Araçlar için rampa veya kasis oluşturup tekerleklere zarar vermeyecektir.

- Sistemin yağ basınç saati yağ sıcaklık göstergesi ve seviye ölçüm göstergesi olmalıdır.

- Hidrolik Sistemde, hidrolik ünitede kullanılacak yağ 46 numara yağ olmalıdır.

- Hidrolik Sistem 32 lt yağ tankına sahip olmalıdır.

- Mantar bariyerler üç ayrı parçadan oluşmalıdır. 1. hareketli kısım 2. hareketli kısmı yatakla yan dış alüminyum mantar yatak lama flaşı 3. en dışta bulunacak montaj kılıfı (montaj kılıfı tamir ve bakım gerektiren durumlarda betonu kırmadan ve hortumları sökmeden gerekli olduğunda mantar bariyeri kılıftan çıkararak kılıfın 1 metre uzağına taşınabilmeli, tamir ve bakımı kolaylıkla yapılabilmelidir.)

- Mantar bariyer montajı yapılacağı alanda 50 cm eninde 80 cm derinliğinde çukur açılacak ve mantar bariyerler teraziye alındıktan sonra monte edilecektir.

- Mantar bariyer montajı sırında kontrol ünitesi ile mantar bariyerler arasında 3 “ hava emiş hortumu kullanılacak ve her mantar için ayrı ayrı çekilecektir. BU sayede hidrolik hortunmlar hava emiş spiralinden geçecektir ve daha uzun ömürlü kullanılacaktır.

- Mantar bariyer teraziye alındıktan, hava emiş hortumu çekildikten sonra led için gerekli kablolama yapıldıktan sonra C35 Beton dökülecektir.

- Sistem Hidrolik Saha panosunun Hidrolik ve elektrik aksamını oluşturan kombinasyon panosu dahil, sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik boyalı bir kabin içinde olmalıdır.

- Saha panosu kilitli ve anahtarlı olmalı bu sayede dışardan 2 nci şahıslar tarafından müdahale edilmemelidir.

- Saha panosunun Ölçüleri 900x700x600 mm olmalı sağda solda ve ön kapakta havalandırma delikleri bulunmalı ve havalandırma ızgaralarında toz emici polen emici süzgeç bulunmalıdır.

- Sisteme tanımlanacak kumandalara ayrı ayrı kod verilecek olup kumandalar kopyalanmayacaktır.

- Hidrolik Ünitede kullanılacak tüm malzemeler ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.

- Hidrolik Ünitenin Akış Şeması ve Hidrolik Pistonların Çizimleri Bir dosya olarak idareye sunulması gerekmektedir.

- Sistem için gerekli olan kontrol panelinin elektrik şemaları idareye verilecektir.

- Mantar bariyer teklif eden firmanın İSO ve CE belgesine haiz olması gerekmektedir.

- Mantar bariyerleri üreten firma 2 (iki) yıl garanti vermelidir. Yüklenici bu belgeyi İdareye sunacaktır.