OTOMATİK MOTOR KONTROLLÜ BAYRAK VE POSTER

AÇMA MEKANİZMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 ) OTOMATİK BAYRAK MEKANİZMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.1   Otomatik bayrak açma mekanizması her bir bayrak ve poster için  6X18 bayrak standart ölçülerinde özel 2 ad hazırlanarak.Bir  adet TÜRK bayrağı ve bir adet  kurumun belirleyeceği resimden ATATÜRK  posteri takılacak şekilde dizayn edilecek tir .

1.2 Bu mekanizmada kullanılacak bayrak kumaşı özel seçilmelidir  ( teflon kaplı tempotes para kumaş) Kumaşın seçiminde tüm kötü hava koşulları dikkate alınmalı ve hava koşullarından minimum etkilenecek şekilde seçim yapılmalıdır.

1.3. İdarenin belirleyeceği ölçülerde kumaşın dikimi bayrak veya poster için kumaşlar dikine dikilmeli ek gelen yerler ve bayrak arka yüzünden kumaş çevresine taşıyıcı kolonlar dikilmelidir. Bayrağın ve posterin enine alt ve üst taşıyıcı kolonlarından ortalı bir şekilde 25 cm Aralıklarla 8 mm çaplı kapsül (balıkgözü) çakılmalıdır.

1.4. Sistemin montaj yapılacak alanlar aşırı rüzgâr alıyorsa ( saatte 40 km ve üzeri) seçilecek kumaş yukarıdaki özelliklerde delikli (perfore güneş kırıcı) modeli seçilmelidir.

1.5.Sistem elektriksel opsiyonel olarak uzaktan kumanda, buton, yağmur sensoru ve rüzgâr sensoru ile çalışmalıdır.

1.6. Sistemin hareketini sağlayan ve kumaşı sararak toplayıp açan çelik boru (şaft) tübiler motora göre seçilmeli ve 8 mt ye kadar sehim ( sarkma) oranı %3 ü geçmemelidir.

1.7. Sarmal şaft’ın her 2 başında halat sarma makaraları olmalı, kumaş cepheye açılırken kumaş’ın cephede düz durması için alt bazadan iki halatla bu makaralara sarılmalıdır.

1.8. Kumaş alt bazası ve halatlar arasında paslanmaz gergi ve balans yayları olmalı, bu yaylar rüzgârda kumaşın aşırı paraşütleşmesinde kumaşı korumalı ve aşırı gerginliği alarak, kumaşın yırtılmasını önlemelidir.

1.9. Sistem otomasyon motoru tübiler motor 220 volt 50 Hz ve 300 NM olmalı, elektriksel arızalarda sistem manüel olarak( el yöntemi ile) çalıştırıla bilmelidir.

1.10. Sistem otomasyonunda kullanılacak kontrol kartı mikro işlemci olmalıdır.

1.11. Sistem otomasyonunda kullanılacak yağmur sensoru M2 ye 1 kg yağmur düşecek şekilde yağmur yağdığında bayrak ve poster açık ise bayrak ve posteri sararak kapatmalıdır.

1.12. Sistem otomasyonunda kullanılacak rüzgâr sensoru 60 km ve üzeri hızında rüzgâr varsa bayrak ve poster açık ise sararak toplamalıdır.

1.13. Sistem otomasyonunda kullanılan mikro işlemci kontrol kartı uzaktan kumanda buton ve limit siviç özellikli olmalıdır.

1.14. Tüm sistem üreticinin fabrikası / atölyesinde modüler olarak üretilip çalışma testi yapılmalı, daha sonra sökülüp de monte halde uygulama yerine 2 yıl mekanizma sistemi için, 5 yıl kumaş için garantili olarak montaj yapılmalıdır..

1.15. Mekanizma konstrüksiyonu statik boyalı alüminyum bir kutu ile kapatılıp, sistemin ve kumaşın kötü hava koşullarından etkilenmesini önlemelidir.

1.16. Mekanizmanın her iki yanlarından kılavuz raylar olmalı bayrak altında bulunan gergi bazası bu raylar içerisinde hareket etmelidir

1.17. Bayrak ve posterin alt ve üst kısımları boydan boya her 25 cm de bir kapsül çakılarak kumaşın sabitlenmesinde kumaşın hasar görmesi engellenmelidir.

1.18. Mekanizmanın alt ve üst kısmında sonlandırıcı (limit sviç) olmalıdır bayrak sonuna kadar açıldığında ve sonuna kadar kapandığında bu siviç ler sistemin hasar görmemesini sağlamalıdır.

1.19. Sistem otomasyonunun kontrolü uzaktan kumanda ve mekanik buton ile yapılabilmelidir.

1.20. Bayrak ve poster kumaşı özel günlerde cepheye uzaktan kumanda veya Access sistemi ile açılacak ve toplandığında sürekli sistem üzerinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır.

2. KUMAŞ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1 Tamamı boyanmış(çift yönlü) dış mekân koşullarına göre üretilmiş %100 akrilik elyaf ipten dokunmuş kumaştır.

2.2 Kumaş dokuması 1 cm. de 14 atkı, 31 çözgü ipten oluşmaktadır.(14 atkı/cm. 31 çözgü/cm)

2.3 Kumaşın eni yapılacak işin özelliğine göre 1.20 cm, 2.50cm,3.25cm(bazı renklerde)dokunabilir olmalıdır.

2.4 Kumaş su geçirmez özelliğe sahip olmalıdır (UNI 5122/UNI-EN24920) standartlarında olmalıdır.

2.5 Değişik hava koşullarına karşı renkli kumaşın 5 yıl solmama garantisi olmalıdır (UNI 7640) standardında olmalıdır.

2.6 Kumaşın dış etkenlere karşı çözgüye 130 kg, atkıya 80 kg yük zorlamasına karşı emniyetli olmalıdır (UNI 8639) standardında olmalıdır.

2.7 Kumaş dokuma aşamasından sonra teflonla kaplanmalıdır bunun sonucunda leke tutmama, nemli ve rutubetli ortamlarda çürümeme, su ve yağ geçirmeme özelliklerinde olmalıdır.

2.8 Kumaş normal hava koşullarında da (güneş ve atmosferin durumlarına göre ayrıca küf ve mikro organizmaların vereceği zararlara karşı) imalatçı firmanın 5 yıl garantisinde olmalıdır.

2.9 Kumaşın aşırı tozlu ortamlarda kullanılması durumlarda periyodik aralıklarla kuru bir fırça veya tazyikli hava ile temizlenebilir ve 40c suda kimyasal içerik olmayan (Arap sabunu vs ) yıkana bilir olmalıdır.

2.10 Kumaşın birim ağarlığı 320g/m olmalıdır.

2.11. Tüm yukarıdaki özellikler kumaş üreticisi veya ithalatçısı tarafından temin edilerek belgelerinin kuruma teklif ile sunulacaktır.

3. PROJELENDİRME VE UYGULAMA

3. Tüm sistem kurumun uygulama yerinde ölçülendirilerek autocat veya solit ile 2-3 D projelendirilip sistem ve montaj tekniği kurumun onayına sunulacak ve kurum onayı sonrasında imalat yapılacaktır.

3.1. İşi yapmayı taahhüt eden isteki firma yetkilisi veya teknik personeli proje sunumunda kumaş ve kullanılacak materyallerden numuneler bulundurup ST Norm belgeleri ile kurum yetkililerine sunacaktır.

3.2. Sistemde kullanılacak tüm materyaller ve donanım parçaları Uzakdoğu olmayıp, yerli veya Avrupa menşeli ve CE, ISOO, TSE, DIN, UNI ve EN normlarda olmalıdır.

3.3. İş yapmayı taahhüt eden istekli firma Türkiye genelinde en az 5 ad yetkili teknik servisi olmalı ve HYB ( hizmet yeterlilik belgesi) sine sahip firma olmalıdır.